1. Назначение

Леса стоечные приставные рамные ЛСПР-200 (далее - леса) предназначены для отделочных и ремонтных работ на фасадах зданий и для каменной кладки.

| Технические характеристики | для отделочных работ | для каменной кладки |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальная высота лесов, м | 40 | 20 |  |
| Шаг яруса по высоте, м | 2 | 2 |  |
| Шаг стоек вдоль стены, м | 3 | 3 |  |
| Ширина яруса (прохода) между стойками, м | 0,95 | 0,95 |  |
| Нормативная нагрузка, кг/м2 | 200 | 100 |  |

2. Комплектность

Спецификация комплекта рамных лесов ЛСПР-200 на 420 м2 (высота по фасаду - 20 м, длина по фасаду - 21 м. с ригелями и щитами настила на 9 рабочих ярусов). Комплект полностью соответствует заданным размерам и готов к установке (включая связи, крепление к стене, лестницы).

| Название элемента | Кол-во | Вес эл-та, кг | Общий вес, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Рама (2 x 1 м) | 71 | 9,70 | 688,70 |
| Рама с лестницей (2 x 1 м) | 9 | 11,70 | 105,30 |
| Связь (3,05 м) | 70 | 2,64 | 184,80 |
| Связь диагонал. (3,3 м) | 35 | 5,60 | 196,0 |
| Башмак | 16 | 0,30 | 4,80 |
| Кронштейн Г-обр. | 40 | 1,00 | 1,0 |
| Ограждение торцевое | 0 | 2,30 | 0 |
| Щит настила (3х1 м) | 189 | 20,00 | 3780,0 |
| Ригель настила | 129 | 9,50 | 1197,0 |

3. Устройство и принцип работы

Леса ЛСПР-200 для отделочных работ (см. приложение) представляют собой конструкцию, собираемую из следующих элементов: рам, диагональных стяжек, связей, башмаков, кронштейнов, ригелей, щитов  Нижний ряд рам опирается на башмаки или опоры винтовые, которые устанавливаются на деревянные подкладки. Рамы с лестницами и без лестниц наращиваются друг другом до необходимой высоты.  Рамы, с целью устойчивости, связываются между собой диагональными стяжками в шахматном порядке со стороны улицы и связями со стороны стены. На рамах предусмотрены замки (с фиксатором для крепления диагональных стяжек и связей)   Крепление лесов к стене осуществляется через кронштейны. Количество башмаков и опор винтовых определяется рельефом местности и требованием заказчика. На лесах применяются металлические ригели с деревянными настилами. Ригели настилов навешиваются с помощью кронштейнов на верхние связи смежных рам на ярусах, предусмотренных под настилы. В первую очередь укладываются ригели, а затем, деревянные настилы. На рабочем и предохранительном ярусах лесов устанавливаются продольные и торцевые ограждения. В местах подъёма рабочих на рабочий ярус ограждения устанавливаются в пролетах, где не предусмотрены диагональные стяжки. На рабочем ярусе кроме настилов устанавливаются бортовые доски, которые крепятся к рамам с помощью скоб. Для защиты от атмосферных электрических разрядов, леса оборудуются заземлением.

4. Сборочные элементы.

Рамы (со встроенной лестницей и проходные) - вертикальные несущие элементы каркаса лесов. Служат основанием для рабочих настилов Соединяются между собой по принципу "труба в трубу". Выпускаются длиной 2 м, шириной 1 м.  Связи горизонтальные - горизонтальные элементы, соединяющие рамы лесов между собой вдоль фасада здания. Служат также перилами ограждения рабочих ярусов и лестничных маршей. Соединяются с рамами при помощи поворотного флажкового замка. Выпускаются длиной 3,05 м. Связи диагональные - вертикальные крестообразные элементы, соединяющие рамы лесов между собой вдоль фасада здания. Соединяются с рамами при помощи поворотного флажкового замка. Выпускаются длиной 3,3 м. Торцевые ограждения - горизонтальные элементы ограждения, устанавливаются перпендикулярно плоскости фасада здания в торцах рабочего яруса. Соединяются с рамой при помощи хомута. Выпускаются длиной 1,0 м. Башмак - нерегулируемое по высоте основание нижнего ряда вертикальных рам лесов. Башмак винтовой - регулируемое по высоте основание нижнего ряда вертикальных рам лесов. Кронштейн Г-обр. - крепежный элемент, обеспечивающий привязку каркаса лесов к фасаду здания.

Настил - деревянный щит настила, предназначенный для перемещения людей по рабочему ярусу лесов. Выпускаются длиной 3,0 м, шириной 1,0 м.

5. Монтаж и демонтаж лесов

1. Монтаж и демонтаж лесов должен производиться под руководством ответственного производителя работ, который должен:

1) изучить конструкцию лесов;

2) составить схему установки лесов для конкретного объекта;

3) составить перечень потребных элементов;

4) произвести согласно перечню приемку комплекта лесов со склада с отбраковкой поврежденных элементов.

2. Рабочие, монтирующие леса, предварительно должны быть ознакомлены с конструкцией и проинструктированы о порядке монтажа и способах крепления лесов к стене.

3. Леса должны монтироваться на спланированной и утрамбованной площадке, с которой должен быть предусмотрен отвод воды. Площадка под леса должна быть горизонтальной в продольном и поперечном направлениях.

4. Подъем и спуск элементов должен производиться подъемниками или другими подъемными механизмами.

5. Монтаж лесов производится по ярусам на всю длину монтируемого участка лесов.

6. Монтаж лесов производится в следующей последовательности согласно схемы монтажа (см. приложение):

I Этап

На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и башмаки, при необходимости установить винтовые опоры. Башмаки и винтовые опоры должны находится в одной горизонтальной плоскости.

II Этап

В башмаки установить две смежные рамы первого яруса, соединить их связями и диагональными стяжками. Через шаг 3 метра установить другие две смежные рамы и так же соединить их связями и диагональными стяжками и повторить эту операцию до набора необходимой длины лесов.

III Этап

Установить ригели с настилом на первом ярусе двух первых смежных секций с правой и левой стороны лесов.

IV Этап

Установить рамы второго яруса, соединить их связями и диагональными стяжками, причем диагонали расположить таким образом, чтобы они были установлены в шахматном порядке.

V Этап

Установить ригели с настилами во втором и третьем пролетах с правой и левой стороны лесов.

VI Этап

Крепление лесов к стене осуществить пробками через анкеры (закрепленные на стойках рам) через 4м в шахматном порядке в соответствии с приложением.

VII Этап

Повторяя этапы III, IV, и V набрать необходимую высоту лесов.

VIII Этап

На рабочем и предохранительном ярусах лесов установить торцевые и продольные ограждения.

В местах подъёма рабочих на рабочий ярус, где не установлены диагональные стяжки, установить продольные ограждения.

7. Рамы лесов установить по отвесу.

Установку рам и закрепление лесов к стене производить одновременно с монтажом лесов.

8. Укладку настилов и установку ограждений следует производить одновременно.

9. Демонтаж лесов допускается лишь после уборки с настилов остатков материалов, инвентаря и инструментов.

10. До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и проинструктировать рабочих о последовательности и приемах разборки, а также о мерах, обеспечивающих безопасность работ.

11. Демонтаж лесов следует начинать с верхнего яруса в последовательности, обратной последовательности монтажа.

12. Демонтированные элементы перед перевозкой рассортировать. Крупногабаритные элементы связать в пакеты, а малогабаритные и стандартные изделия складывать в ящики.

6. Эксплуатация лесов

1. Металлические строительные приставные рамные леса допускаются в эксплуатацию только после окончания их монтажа, но не ранее сдачи их по акту лицу, назначенному для приемки главным инженером строительства с участием работника по технике безопасности.

2. При приемке установленных лесов в эксплуатацию проверяются:

1) соответствие собранного каркаса монтажным схемам и правильность сборки узлов;

2) правильность и надежность крепления лесов к стене;

3) правильность и надежность опоры лесов на основание;

4) наличие и надежность ограждения на лесах и наличие двойного перильного ограждения в рабочих ярусах;

5) правильность установки заземления лесов;

6) обеспечение отвода воды от лесов.

Особое внимание следует обратить на вертикальность стоек и надежность крепления лесов к стене.

3. Состояние лесов должно ежедневно перед началом смены проверяться производителем работ или мастером, руководящим работами.

4. Настилы и лестницы лесов следует систематически очищать от мусора, остатков материалов, снега, наледи, а зимой посыпать песком.

5. Нагрузки на настилы лесов в процессе их эксплуатации не должны превышать пределов, указанных на схеме нагрузок (см. приложение). В случае необходимости увеличения или изменения расположения нагрузок:

1) прочность лесов должна быть проверена расчетом;

2) провести испытания лесов нагрузкой на 25% превышающей указанную;

3) составить акт о проведении испытаний.

6. При подаче материалов на леса стационарным подъёмником, каркас его должен крепиться к стене независимо от лесов.

7. Указание мер безопасности

1. Леса должны быть надежно закреплены к стене по всей высоте. Произвольное снятие крепления лесов к стене не допускается.

2. Настил лесов должен иметь ровную поверхность.

3. Подъем людей на леса и спуск с них должен производиться только по лестницам.

4. На лесах должны быть вывешены плакаты со схемами перемещения людей, размещения грузов и величин допускаемых нагрузок.

5. Подача на леса груза, превышающего допустимый проектом, запрещена.

6. Подача груза на леса с помощью крана не допускается.

7. Во избежание повреждения стоек, расположенных у проездов, необходима установка защитных устройств.

8. Линии электропередач, расположенные ближе 5 м от лесов, необходимо снять или заключить в деревянные короба.

9. Леса должны быть надежно заземлены и оборудованы грозозащитным устройством.

10. При монтаже и демонтаже лесов доступ людей в зону ведения работ, не занятых на этих работах, запрещен.

11. Кроме требований мер безопасности настоящего паспорта необходимо также выполнять требования СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

8. Транспортирование и хранение

1. Транспортирование лесов может производиться транспортом любого вида в соответствии с действующим для данного вида транспорта правилами перевозки грузов.

2. Не допускается сбрасывать элементы лесов с транспортных средств при разгрузке.

3. Хранение лесов должно осуществляться по группе хранения ОЖ 4.

4. При длительном хранении элементы лесов должны быть уложены на подкладки, исключающие соприкосновение их с грунтом.

5. Металлические поверхности лесов, не имеющие лакокрасочных покрытий, при длительном хранении должны подвергаться консервации солидолом С или другой равноценной смазкой.

9. Гарантии изготовителя

1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лесов требованиям настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня поступления потребителю.

В течение гарантированного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет новыми все элементы лесов, пришедшие в негодность по его вине. Замена должна производиться в течение месяца со дня получения уведомления.

| Схема установки лесов ЛСПР 200, комплект 480 м2 (20х24) | Схема установки лесов ЛСПР-200, комплект 960 м2 (40х24) |
| --- | --- |

1. рама 2х1м;

2. рама с лестницей 2х1м;

3. связь 3м;

4. связь диагональная 3,3м;

5. башмак;

6. пробка-анкер;

7. ограждение торцевое 1м

Схема нагрузок для отделочных работ

При высоте сборки более 20 м. нормативная равномерно-распределенная нагрузка на настил в рабочем ярусе не должна превышать 100 кгс/м2.

Последовательность монтажа лесов ЛСПР-200.

Эскизы основных элементов лесов ЛСПР-200.